RG. 3410/5/2009

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej Nowa Wieś – Feliksów – II etap.

I. Zamawiający – Gmina Gostynin   09 – 500  Gostynin, ul. Rynek 26 ,

tel (024) 236 – 07 – 52 tel/fax (024) 236 – 07 – 69

e-mail: ug@gmina.gostynin.pl

www.uggostynin.bip.org.pl,

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej polega na:

roboty pomiarowe – km 0,8  ;  profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne – m2  3600,00 ; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm –  m2  3360,00 ;  nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm – warstwa wiążąca  - m2   3280,00 ; dodatek za transport mieszanki – 1 km ponad 5 km – m2 3280,00 ;   wyrównywanie poboczy z uzupełnieniem pospółką - m3   40,00 ; mechaniczne zagęszczanie poboczy – m2   800,00 ; przepusty ﬁ 500 – m 7,00, przepust fi 400 –m 8,00, obsługa geodezyjna – tyczenie + inwentaryzacja – kpl 1.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiący zał. nr 5 i nr 6 do niniejszej SIWZ.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV:  45.23.31.20-6. – Roboty w zakresie budowy dróg

Użyte materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę  rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżają określonych standardów. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z niezbędnymi informacjami lub dokumentami (dane techniczne, atesty itp.) powinny być dołączone do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł stwierdzić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych . Ocena spełniania warunku równoważności należy do Zamawiającego.

IV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

V. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# VII. Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców.

# VIII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12.10.2009r.

Wymagany okres gwarancji  - 36 m-cy

IX. Warunki udziału w postępowaniu

1.Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

- warunek określony w pkt. 1) i 4) musi spełniać każdy z Wykonawców,

- warunek określony w pkt 2) i 3) muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunku zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się;

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)wykonawców zalegających z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowywaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

13) wykonawców , którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeśli Zamawiający wymagał wniesienia wadium.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej   konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1

ustawy  Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 2

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed  upływem terminu składania ofert

3) wykaz osób pełniących funkcje techniczne, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia wraz z informacjami  na  temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i

uprawnień. Kierownik budowy   /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne

do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane oraz   należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa-  zał. Nr 3

4) referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie ostatnich pięciu

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających

swoim rodzajem i wartością zbliżoną robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia.

Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z

dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

W przypadku wykonawców wspólnie (konsorcjum) ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone wystawione w oryginale  lub poświadczonej notarialnie kserokopii, dla podmiotu wiodącego  lidera – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Dokumenty wymagane w pkt 1,2 składa każdy podmiot, pozostałe dokumenty powinny być złożone wspólnie przez Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,  wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub faxem.

W tym, że protest zawsze w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy Gostynin, 09-500 Gostynin, Rynek 26, faks:(024) 236 07 69.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych -  Edward Kacprzyk  - tel (024) 236  – 07 – 65 .

w sprawach specyfikacji – Małgorzata Wiland – tel. (024) 236- 07- 75.

XIII. Wadium

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

# XIV. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania  ofert.

XV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i

załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi

przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać

wszystkie  informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób,

uniemożliwiający ich  dekompletację.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie / w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

a) Koperta zewnętrzna oznakowana :

Urząd Gminy Gostynin, Rynek 26, 09-500 Gostynin

Oferta na przetarg nieograniczony „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej Nowa Wieś – Feliksów – II etap”

b) Koperta wewnętrzna oznakowana jak wyżej + nazwa i adres Oferenta.

o zawartości:

1) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt X - w informacji o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

2) formularz oferty - zał. nr 1 do siwz.

3) ewentualnie pełnomocnictwo,

4) kosztorys ofertowy,

3.Wycofanie oferty lub jej zmiana.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań , jak składana oferta tj. kopertach odpowiednio oznakowanych , zaopatrzonych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dopiskiem na kopercie zewnętrznej „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu zgodności ze złożonymi ofertami , koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

# XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gostyninie, ul. Rynek 26 , sekretariat

w terminie do dnia  04.09. 2009r., do godz. 9.30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2009r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy

Gostynin , ul. Rynek 26, pok. Nr 1

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką planuje

przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający przekazuje niezwłocznie

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek

Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie

terminu do wniesienia protestu.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz terenem budowy.

Cena oferty brutto z podatkiem VAT musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XVIII. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa

kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

Ocena kryteriów – wartość punktowa ceny (kryterium) jest wyliczona wg. wzoru:

Cena najniższa z oferowanych

P =   -----------------------------        x 100 pkt. =  .........pkt

Cena oferowana

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość

punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania

ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów

przyjętych w niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem powyższego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy stanowi projekt umowy - zał. nr 4 do siwz.

5.Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej w/w oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

6. W przypadku :

a) Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda przed podpisaniem w/w umowy, dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy także spółek cywilnych),

XXI. Środki ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII. Ogłoszenie wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień

publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyniku na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

UG Gostynin,  wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie

publiczne  zostaną powiadomieni o wyborze oferty w formie pisemnej.

XXIII. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XXV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVI. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XXVII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XXVIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

# XXIX. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz  ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenia  do postępowania o zamówienie publiczne,

wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik  nr 3 – Wykaz osób

Załącznik  nr 4 – Projekt  umowy

Załącznik  nr 5 – Przedmiar robót

Załącznik  nr 6 – Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót.

ZATWIERDZIŁ:

Z up. Wójta

Sekretarz

Agnieszka Woźniak

Gostynin, 12.08.2009r.