| Osoba |  |
| --- | --- |
| Data |  |

nr. sprawy ZP.341/12/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający: Gmina Gostynin
Adres: 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26, woj. mazowieckie

tel. (024) 236-07-52, fax. (024) 236-07 69 
Adres do korespondencji: 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26

2.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku Nr 1 Gmina Gostynin – I etap: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem boisk w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

3.2.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30, 0 m x 62, 0 m o pow. całkowitej 1860 m2 ( pole gry 26, 0 x 56, 0 m)
- podbudowa przepuszczalna,
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

3.2.1.1. Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”

3.2.1.2.Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

3.2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19, 1 x 32, 1 m o powierzchni 613, 11m2 (pole do gry 15, 1 x 28, 1 m)

3.2.2.1. Podbudowa:
Podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

3.2.2.2. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia poliuretanowa 

3.2.2.3. Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

3.2.2.4 Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka

3.2.2.5. Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

3.2.3 Ogrodzenie terenu – ogrodzenie boisk wys. 4, 0 m na słupkach z wypełnieniem z paneli

3.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, które to przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

3.4. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.

3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

3.7. W odniesieniu do nawierzchni boisk sportowych wykonywanych z tworzyw sztucznych, Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe oraz nawierzchnie ze sztucznej trawy, których parametry techniczne mieszczą się w zakresie wartości określonych w dokumentacji projektowej – (patrz punkty dotyczące nawierzchni poliuretanowych i ze sztucznej trawy).

3.8 Równoważność Zamawiający oceniał będzie poprzez porównanie, czy wartości parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawców nawierzchni równoważnych mieszczą się w granicach dopuszczanego odchylenia, w granicach, które gwarantują uzyskanie określonej przez przyszłych użytkowników i wymaganej przez Zamawiającego jakości tj. w następujących granicach odchylenia: 
a) wysokość źdźbła ponad osnową oraz wysokość całkowita ± 10 %
b) waga brutto źdźbeł, waga osnowy, waga podklejki oraz waga całkowita ± 20 %
c) ilość kępek, ilość węzłów, wypełnienie piaskowe oraz wypełnienie gumowe ± 10%
Wskazanie granicznych wartości parametrów nawierzchni (przedziałów) stanowi dla Zamawiającego wskaźnik umożliwiający dokonanie oceny równoważności oferowanych przez różnych Wykonawców produktów.

3.9. Wykonawcy winni załączyć do swojej oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych rozwiązań z wymaganiami Zamawiającego, umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych i jakościowych. Mogą to być: certyfikaty FIFA (1 STAR lub 2 STAR), atesty higienicznych PZH, aprobaty (rekomendacje) techniczne ITB, deklaracje zgodności, autoryzacje producenta systemu, karty techniczne systemu, bądź innych umożliwiających Zamawiającemu porównanie cech technicznych i jakościowych w stosunku do parametrów określonych w SIWZ – dokumentacji technicznej.

3.10 Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ułożenia nawierzchni syntetycznej i poliuretanowej.

3.11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

3.12. CPV przedmiotu głównego – 45 21 22 20 – 4 (wielofunkcyjne obiekty sportowe)
      CPV przedmiotu dodatkowego – 45 00 00 00 –7 (roboty budowlane)

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 30 listopada 2008 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:

5.1.1. Dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
- konstrukcyjno – budowlanej (min 1 osoba)
(podstawa prawna – art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a także ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.1.2. wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- minimum 2 robotami budowlanymi w zakresie budowy, remontu lub przebudowy boisk o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, 

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

5.2.1.Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,

5.2.2 Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6.1.Oświadczenia:

6.1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (według zał. Nr 2).

6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

6.2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

6.3.1.Odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:
- konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6.3.2.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,robót w zakresie budowy, remontu lub przebudowy boisk o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (według załącznika nr 3) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

6.4 W przypadku robót budowlanych wykonywanych uprzednio w ramach konsorcjum i spółek cywilnych wykaz robót budowlanych określony w pkt 6.3.2 winien potwierdzać doświadczenie wykonawcy(ów) składającego(ych) ofertę tzn.: w przypadku zamówienia wykonywanego wspólnie z innym bądź innymi wykonawcami, wykaz powinien wskazywać jedynie zakres i wartość prac wykonanych przez wykonawcę (ów) składającego(ych) ofertę w tym postępowaniu.

6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.5.1 Dokumenty wymagane w pkt. 6.2.1. winien złożyć każdy wykonawca.

6.5.2. Oświadczenie wymagane w pkt. 6.1 oraz dokumenty wymagane w pkt.   6.3 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

6.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w 6.2.1 – składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.6 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio.

6.8. Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem” (oświadczenia i zobowiązania w oryginale).

6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym, przez wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca  przekazuje wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
za pomocą telefaksu na nr 024/236-07-69
drogą elektroniczną na e-mail: ug@gmina.gostynin.pl
pisemnie na adres – Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

7.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

7.3.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: 
P. Paweł Goliszek – pokój nr 14, telefon (025) 236-07-64;

7.3.2. W zakresie procedury: 
P. Małgorzata Wiland – pokój nr 15, telefon (025) 236-07-65;

7.4. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uggostynin.bip.org.pl. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

8. Wymagania dotyczące wadium

Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez wykonawców.

9. Termin związania ofertą.
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

10.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej - przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.

10.4 Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

10.5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

10.6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

10.7 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.

10.7.1.Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres:
Urząd Gminy Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin pok. Nr 1

oraz oznakowana:
OFERTA - Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku Nr 1 Gmina Gostynin – I etap: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem boisk w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Nie otwierać przed przetargiem.”

10.7.2. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty .

10.8 Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

10.8.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

10.8.2. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną -według zał. nr 4.

10.8.3. Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (według załącznika nr 5)

10.8.4. Zaakceptowany wzór umowy- według załącznika nr 1.

10.8.5Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.

10.8.6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

10.9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.8.5. i 10.8.6. powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

10.10. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Gostynin,                                      ul. Rynek 26, pokój nr 1 – sekretariat.

11.2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 27.08.2008r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26,         pokój nr 1 dnia 27.08.2008r. o godzinie 12:00. 
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1 Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową (zał. nr 6 do SIWZ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zał. Nr 7 do SIWZ) oraz zgodnie z załączonym przedmiarami robót (zał. nr 8 do SIWZ), które to przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy - (w przypadku ewentualnych rozbieżności należy je wyjaśnić w trybie zapytań). 

12.2 Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (podatek VAT - 22%), w szczególności:

1.Obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

2.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

12.3. Wykonawca - składając ofertę zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za zaoferowaną cenę, która jest zawsze ceną ostateczną, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji. 

12.4. Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwocie netto jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

12.5.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
12.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.7. Cenę oferty należy umieścić w formularzu na załączonym druku (zał. Nr 4 do SIWZ).
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. 
13.2. Oferowana cena – 100 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
----------------------× 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

13.3. Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie – może być wniesione:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie innych form zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pozostałe informacje dotyczące wniesienia i zwrotu zabezpieczenie należytego wykonania umowy określa projekt umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy (zał. nr 1).

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

17.2.Protest.
17.2.1.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
17.2.2.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
17.2.3.Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - przepisu pkt 17.2.2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

17.3.Odwołanie.
17.3.1.Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
17.3.2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

17.4.Skarga do Sądu.
17.4.1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.4.1.1.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
17.4.1.2.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

18. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
19. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.Zamawiajacy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

22.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

24.W załączeniu:

1.Wzór umowy 
2.Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3.Wzór wykazu robót
4.Wzór formularza ofertowego
5.Wzór oświadczenia o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
6. Dokumentacja projektowa
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
8. Przedmiary robót

Gostynin. 05.08.2008r.