PRZEDMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót

| L.p. | Podstawa opisu | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 1.1 | KNNRw 0001 0112-0200 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnię placów postojowych Krotność: 1,0000 | 0,3940 | ha |
| 1.2 | KNNRw 0001 0113-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek Krotność: 1,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 1.3 | KNNRw 0001 0113-0200 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek,dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność: 9,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 1.4 | KNNRw 0001 0216-0700 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I, II,wykonywane zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8,00-10,00 m3,z transportem urobku na odległość do 200 m Krotność: 9,0000 | 1487,7180 | m3 |
| 1.5 | KNNRw 0001 0221-0200 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 9,0000 | 1487,7180 | m3 |
| 1.6 | KNNRw 0001 0503-0100 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III Krotność: 1,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 2 |  | WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISK. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIE |
| 2.1 | KNR 0231 0402-0400 | Ławy pod krawężniki z betonu z oporem Krotność: 1,0000 | 32,2000 | m3 |
| 2.2 | KNR 0231 0407-0500 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000 | 322,0000 | m |
| 2.3 | KNNR 0006 0104-0100 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego Krotność: 1,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 2.4 | KNR 0223 0104-0100 | Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna o grubości 15 cm. Krotność: 1,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 2.5 | KNR 0223 0104-0200 | Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości. Krotność: -5,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 2.6 | KNR 0223 0104-0300 | Podbudowa z klinica kamiennego, warstwa górna o grubości 5 cm. Krotność: 1,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 2.7 | KNR 0223 0201-0200 | Warstwa wyrównująca z miału kamiennego, warstwa po zagęszczeniu o grubości do 5 cm. Krotność: 1,0000 | 2479,5300 | m2 |
| 2.8 | włas n a--sn a | Nawierzchnia z trawy syntetycznej łącznie z zasypką i malowaniem linii Krotność: 1,0000 | 1860,0000 | m2 |
| 2.9 | Kalkulacja własn a | Nawierzchnia poliuretanowa łącznie z malowaniem linii Krotność: 1,0000 | 1328,5800 | m2 |
| 2.10 | KNR 0223 0308-0100 | Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3. 0,4*0,4*0,6*2*2+1*1*1*2+0,4*0,4*0,6*2*2+0,5*0,5*0,6*2 Krotność: 1,0000 | 3,0680 | m3 |
| 2.11 | KNR 0223 0309-0401 | Tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej (obsada tylna), malowanie dwukrotne farbą syntetyczną nawierzchniową powierzchni metalowych. Krotność: 1,0000 | 4,0000 | szt. |
| 2.12 | KNR 0223 0309-0500 | Tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanie dwukrotne farbą olejną nawierzchniową powierzchni metalowych. Krotność: 1,0000 | 4,0000 | szt. |
| 2.13 | KNR 0223 0309-0600 | Tuleje do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki, malowanie dwukrotne farbą olejną nawierzchniową powierzchni metalowych. Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.14 | KNR 0223 0310-0400 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki z tablicą z obejmami i śrubami. Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.15 | KNR 0223 0310-0700 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek metalowołdrewnianych do piłki nożnej ze złączami i śrubami. Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.16 | KNR 0223 0310-0600 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek metalowołdrewnianych do piłki ręcznej ze złączami i śrubami. Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 2.17 | KNR 0223 0310-0200 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do siatkówki i kometki z krzesłem sędziowskim. Krotność: 1,0000 | 2,0000 | szt. |
| 3 |  | OGRODZENIE |
| 3.1 | KNNRw 0001 0305-0200 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m,ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,w gruntach kategorii III 0,2*0,8*322 Krotność: 1,0000 | 51,5200 | m3 |
| 3.2 | KNNRw 0002 1601-0200 | Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m z fundamentami o wymiarach 0,20x0,80 Krotność: 1,0000 | 322,0000 | m |
| 3.3 | KNR 0223 0401-0300 | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o wysokości 3,0 m. Krotność: 1,0000 | 322,0000 | m |
| 3.4 | KNR 0223 0401-0400 | Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych, dodatek za następny 1 m wysokości. Krotność: 1,0000 | 322,0000 | m |
| 3.5 | KNR 0223 0402-0200 | Brama stalowa o wymiarach 200x220 cm. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |
| 3.6 | KNR 0223 0402-0400 | Furtka stalowa o wymiarach 100x200 cm, w boku przęsła. Krotność: 1,0000 | 1,0000 | szt. |